## Slide 1: Aernnova/ Fatec
4ª sprint – Isolamento de pintura, BlueCap
Projeto Integrador

## Slide 2: Integrantes
Jessica Simoni
Teodoro da Purificação
Agatha Cristie Ribeiro

## Slide 3: Agenda

## Slide 4: BlueCap
Objetivo
  melhorar o processo de isolamento para pintura do estabilizador horizontal do E2 na Aernnova
Porque?
  Devido ao alto desperdício de materiais consumíveis como fita crepe no processo de isolamento de pintura

## Slide 5: BlueCap
Como?
  Substituindo a fita crepe que é uma material descartável por uma peça reutilizável de silicone
Vantagens
  Redução de custos
  Eco-friendly
  Fácil utilização

## Slide 6: Modelo Catia
Ao todo serão utilizado:
14 moldes
Sendo 3 tipos diferentes de peças
72 peças ao total

## Slide 7: Modelo 1

## Slide 8: Modelo 2
Formato cônico
Fixação interna

## Slide 9: Modelo 3
Formato cônico
Fixação interna

## Slide 10: Custo
1ª opção
Orçamento com duas empresas especializadas em peças de silicone customizadas
  Inviabilidade do projeto por causa da pequena quantidade de peças
  Pedido mínimo de 1000 unidades por molde
  Mesmo fazendo em pequenas quantidades, cada peça custaria aproximadamente R$ 300,00 cada

## Slide 11: Custo
2ª opção
Moldagem manual
Peças customizadas
O próprio grupo faria todo o projeto com a Aernnova como cliente

## Slide 12: Protótipos
Impressão 3d
A peça foi impressa em 3d para servir de “macho” para o molde negativo

## Slide 13: Molde negativo
O molde negativo foi feito utilizando uma borracha de silicone própria para molde peças de silicone com alta flexibilidade
Tempo de cura: 3:30 horas em estufa

## Slide 14: Protótipo 1
Somente silicone
O silicone ficou muito mole
Não gerando a pressão necessária para se fixar na longarina
Tempo de cura: 2 horas em estufa

## Slide 15: Protótipo 2
Silicone + Epóxi flexível
Foi adicionada uma camada externa de epóxi flexível à peça
Houve uma melhora, deixando mais rígida
Porém a resina não aderiu bem ao silicone
Tempo de cura: 4 horas em estufa – 2 processos

## Slide 16: Protótipo 3
Epóxi Flexível
Pouco flexível
Tempo de cura foi acelerado, mas deixou a peça quebradiça

## Slide 17: Protótipo 4
Epóxi Flexível
Pouco flexível
Tempo de cura foi aumentado e a uma temperatura mais baixa
Peça menos quebradiça

## Slide 18: Teste

## Slide 19: Resultados
Apesar de encaixar bem as peças de silicone mesmo não estando com a rigidez esperada para a fixação, a peça conseguiu desempenhar seu papel
Tivemos um feedback positivo do processista que gostou da ideia
A peça de Epóxi flexível se mostrou ineficiente, devido a alta rigidez em comparação ao silicone, poderia acabar riscando a peça.

## Slide 20: Melhorias do projeto
1ª opção
  Utilizar um silicone com menos flexibilidade e fazer uma peça inteira
O próximo passo seria testar outros tipos de silicone e melhorar a ergonomia do modelo

## Slide 21: Possivel melhoria de projeto
2ª opção
  Aliar a rigidez da Resina epóxi com a flexibilidade do silicone
  Utilizando Fibra + resina + silicone
Anel de silicone
Fibra + resina

## Slide 22: Conclusão
O projeto tem uma ideia e uma base muito boa, mas precisa de mais tempo para ser refinada
Os protótipos serviram de grande auxilio para entender melhor as propriedades do material